## Slide 1: Bewonersavond Hegge aanpak wateroverlast
Maandag 6 januari 2020

## Slide 2: Welkom
Wethouder Mevr. J. Quadvlieg DB lid Mevr. J.S.E. Van Wersch
(gemeente Beekdaelen) (Waterschap Limburg)

## Slide 3: Programma
Deel 1: Toelichting 19.00 - 19.45 uur
Aanleiding
Hydrologie
Water in Balans: draaien aan 4 knoppen
Wat is er reeds gedaan
Deel 2: Samen aan de slag 20.00 - 20.45 uur
Deel 3: Centrale afsluiting 20.45 - 21.00 uur
Doorkijk vervolgproces

## Slide 4: Aanleiding

## Slide 5: Oproep van bewoners
Diverse gesprekken, mails en brieven vanuit bewoners
Wanneer gebeurt er iets?
Hoe kunnen we elkaar helpen?

## Slide 6: Mei 2018, wat is er gebeurd?
Heftige regenbui
  Op 22 mei 2018
Plaatselijk grote hoeveelheden water en modder vanuit de hellingen naar beneden gekomen.
Wateroverlast en modderoverlast in Hegge.

## Slide 7: Hydrologie
Gebruikte gegevens:
  Regenradardata
  Opgetreden overlast
  Expert judgement en ervaringen
Stroombanen en stroomgebieden in beeld gebracht:
  luchtfoto’s direct na de regenbuien

## Slide 8: Analyse van de regenbuien
Plaatselijk is er in (zeer) korte tijd tussen de 22 en 35 mm gevallen (gedetecteerd door de regenradar).
Radarbeelden laten (grove) onderschatting zien bij heftige, plaatselijke onweersbuien.
Buien (zoals gedetecteerd) hadden een herhalingstijd van meer dan eens in de 10 jaar.

## Slide 9: Regenradar 22 mei 2018
Filmpje regenradar

## Slide 10
Neerslag gegevens wateroverlast 22 mei 2018 (Zuid Limburg)

## Slide 11: Neerslag gegevens wateroverlast 22 mei 2018 (westzijde Hegge)

## Slide 12: Neerslag gegevens wateroverlast 22 mei 2018 (oostzijde Hegge)

## Slide 13: Afstroomgebieden richting Hegge
Verdeelstation Gasunie
Nagelbeek
A76
Karrestraat
Lindenweg
Eyskensweg

## Slide 14: Landschappelijke ontwikkelingen omgeving Hegge

## Slide 15: Topografische tijdreis 1868 (omgeving Hegge)

## Slide 16: Topografische tijdreis 1918 (omgeving Hegge)

## Slide 17: Topografische tijdreis 1930 (omgeving Hegge)

## Slide 18: Topografische tijdreis 1968 (omgeving Hegge)

## Slide 19: Topografische tijdreis 2018 (omgeving Hegge)

## Slide 20: Programma 'Water in Balans'

## Slide 21: Water in Balans Draaien aan vier knoppen
Knop 4: Schade beperken eigen woning
Bewoners
Knop 3: Watersysteem/beken
en beekdalen
Waterschap Limburg
Knop 2: Stedelijk/
Binnengebied
Gemeente en bewoners
Knop 1: Landelijk/
Buitengebied
Agrariërs & TBO's
Stimuleren
Stimuleren
Stimuleren
Uitvoeren
Notes: Belangrijk voor het programma Water in Balans is de ontwikkeling van het 4 knoppenmodel binnen de pilots Meerssen en Oirsbeek geweest. Die helpt ons de uitdagingen van onze opgave te ordenen. Die ontwikkeling toont echt de meerwaarde van de pilots aan.
Gebleken is dat ALLE partijen in het gebied een bijdrage zullen moeten gaan leveren in het terugdringen van de wateroverlast. Anders zal de wateroverlast onvoldoende verminderen en kunnen wij als waterschap ook niet aan de norm voldoen zoals die door de provincie is vastgelegd.
De vier knoppen hangen nauw met elkaar samen. De rol van het waterschap is per knop verschillend. Voor de knop watersysteem is het waterschap primair verantwoordelijk, maar bij de andere knoppen hebben we vooral een stimulerende rol.

## Slide 22: Knop 1: Landelijke knop Maatregelenkaart
groenbemesters
ruitzaaien
drempels in ruggenteelt
niet-kerend bewerken
ondiep ploegen
strip till
onderzaaien
korst schoffelen
sorghum
akkerrandenbeheer
meer organische stof
rijstroken lostrekken
permanent gras
graslandbeheer
boerenbuffers
graften/natuur
“ca. 10 mm”
Stimuleren
Notes: Tijd om in te zoomen op de verschillende knoppen.
Op deze sheet: de maatregelen die eraan bij moeten dragen dat in het landelijk gebied 10 mm extra water wordt vastgehouden.
De agrarische sector staat aan de lat voor deze knop. Die 10 mm extra water is echter geen keiharde eis in de opgestelde samenwerkingsovereenkomsten….
Meer informatie is te vinden op https://www.waterschaplimburg.nl/overons/beleid/water-balans/landelijk/

## Slide 23: Knop 2: Stedelijke maatregelen
Stimuleren
Notes: Op de foto’s zien jullie voorbeelden van maatregelen in zowel openbaar als in particulier gebied
Ontstenen
Infiltratiekratten
Aanleg groene ruimtes en wadi’s
Afkoppelen
Rockwool / waterdoorlatende bestrating
Meer waterelementen in de openbare ruimte betekent meerdere manieren om water op te vangen, af te voeren en op te slaan. Zo kan een gemeente een waterplein aanleggen, waterdoorlatende parkeerplaatsen en/of een waterbassin.
Meer informatie is te vinden op https://www.waterschaplimburg.nl/overons/beleid/water-balans/stedelijk-bebouwd/
Gemeenten staan aan de lat voor deze knop. Het waterschap helpt hen door de campagne Waterklaar, waarin burgers worden geattendeerd op subsidiemogelijkheden, flink te promoten.

## Slide 24: Knop 3: Watersysteem maatregelen
Uitvoeren
Notes: Regenwaterbuffers aanleggen
Dwarsdammen aanleggen
Beek terugbrengen (in meanderende staat)
Beek uitbreiden zodat het water meer ruimte krijgt
Voor deze knop staat het waterschap zelf aan de lat.
Op de foto’s zie je bufferlocaties, zowel daadwerkelijke als geschetste bufferlocaties. We proberen het zo visueel mogelijk te maken voor mensen, omdat een buffer vaak leeg staat en mensen zich moeilijk kunnen voorstellen hoe een volle buffer eruit ziet.
Meer informatie is te vinden op https://www.waterschaplimburg.nl/overons/beleid/water-balans/watersysteem-beken/

## Slide 25: Waar liggen de verantwoordelijkheden formeel gezien?
Drempelhoogte
Maaiveld

## Slide 26: Knop 4: Schade beperken eigen woning
Stimuleren
Notes: Dit zijn maatregelen die burgers zelf kunnen nemen om schade aan hun woning of pand te beperken.
Zij kunnen hun fysiek ruimte aanpassen door tijdelijke waterkeringen (o.a. schotjes) aan te leggen of waterbestendig materiaal in de eigen woning aan te brengen.
Daarnaast is het van belang dat inwoners op de hoogte blijven van de laatste stand van zaken door bijv. bewonersbijeenkomsten bij te wonen, waterstanden-apps te checken en/of een waarschuwingssysteem in hun eigen wijk te bedenken.
Mocht het kwaad dan toch al geschied zijn, dan is een goede verzekering of een vooraf opgesteld schadefonds goud waard.
Wat de rol van het waterschap bij deze knop is, is nog onderwerp van gesprek. In november hebben wij daar een interne bijeenkomst over.
Wel heeft het waterschap de campagne Wacht niet op water in ontwikkeling en filmpjes waarin burgers zelf vertellen wat zij gedaan hebben aan schadebeperking, waar zij daarbij tegen aanliepen en wat mensen die hetzelfde willen gaan doen vooral wel en niet moeten doen.
Meer informatie is te vinden op https://www.waterschaplimburg.nl/overons/beleid/water-balans/schade-beperken/

## Slide 27: Welke maatregelen zijn reeds genomen?

## Slide 28: Noodoverloop heggervoetpad
Dit om bij hevige buien het water makkelijker en sneller weg te krijgen richting fietstunnel/spoor.

## Slide 29: Verhoogde stoepranden Steenbergsweg
Dit om een betere watergeleiding en opvang te creëren.

## Slide 30: Roostergoten ter hoogte van nr. 114 en 118
Die verstoppen minder snel en kunnen meer water in een keer opvangen.
Deze roostergoten zijn rechtstreeks aangesloten op afvoerend riool richting sloot langs de autosnelweg.

## Slide 31: Maximale waterberging op straat
In de oude situatie waren geen trottoirbanden aanwezig.
Er is gekeken om op zoveel mogelijk plaatsen afschot van de woningen naar de rijweg te verkrijgen.

## Slide 32: Aanpassingen wegprofiel
Sturing van water vanuit de hoge gebieden Eyskensweg.
Voorheen ging een deel van dit water richting Hegge en stroomde in de lager gelegen woningen. Middels een aanpassing in het wegprofiel ter plaatse voorkomen we dit nu nog meer en gaat de waterstroom rechtdoor richting de sloten langs de autosnelweg.

## Slide 33: Stukje historie WRO-WL
In Hegge is in het verleden meerdere keren sprake geweest van wateroverlast.
Afgelopen 20 jaar hebben diverse trajecten gespeeld:
  Tussen 2000 en 2015 liepen drie landinrichtingsprojecten, waarbinnen o.a. regenwaterbuffers werden aangelegd om wateroverlast vanuit het landelijk gebied te voorkomen.
  Grond voor buffer is via Landinrichtingsproject Centraal Plateau beschikbaar gekomen.
  Buffer Hegge is onderdeel geworden van bufferprogramma WRO.

## Slide 34: Stukje historie WRO-WL
Vanwege diverse procedures heeft aanleg van buffer Hegge vertraging opgelopen.
Hedendaags is de bestemmingsplanwijziging voor aanleg buffer doorlopen.
In het voorjaar van 2018 werd Hegge, dit maal de westzijde, wederom getroffen door water/modderoverlast.

## Slide 35: Ontwerp buffer Hegge (2014)
75
87
83
Steenbergsweg
79

## Slide 36: Samen aan de slag
Inzet op 4 knoppen model om tot maximaal rendement te komen.
Wateroverlast niet voorkomen, maar wel zoveel mogelijk verminderen.
Samen optrekken van essentieel belang voor resultaat.
Uitnodiging tot meedenken

## Slide 37: Opdelen in 4 werkgroepen
Hoe liep het water ten tijden van de overlast?
Waar en wanneer heeft u overlast ervaren? (bv. huis, tuin in 2018)
Welke bijzondere omstandigheden waren er ten tijde van de overlast? (bv. Wijze van ploegen, riolering vrij van bladeren)
Wat ziet u als oplossingsmogelijkheden?

## Slide 38: Afstroomgebieden richting Hegge
Verdeelstation Gasunie
Nagelbeek
A76
Karrestraat
Lindenweg
Eyskensweg

## Slide 39: Centrale afsluiting

## Slide 40: Aanmelden voor werkgroep
Inschrijflijst op de tafel

## Slide 41: Doorkijk vervolgproces
Meedenken en op de hoogte blijven over het vervolg of actief deelnemen?
https://metelkaar.waterschaplimburg.nl/projecten/hegge/default.aspx